## Slide 1
Главное управление МЧС России по Кемеровской области информирует:
Требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления
Во избежание пожара перед началом отопительного сезона требуется провести:
осмотр печей;
побелку дымовых труб и стен;
очистку дымоходов печей от сажи;
обеспечить наличие предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра;
обеспечить наличие требуемых противопожарных разделок (отступов) от горючих конструкций;
выполнить указания (инструкции) предприятий-изготовителей к металлическим и другим печам заводского изготовления.
При эксплуатации печей запрещается:
оставлять без присмотра топящиеся печи;
поручать надзор за печами детям;
оставлять без надзора детей в помещении, где топится печь;
располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
перекаливать печи;
размещать стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другие горючие материалы на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - менее 1,25 метра;
выгребаемые из топок золу и шлак выбрасывать вблизи строений
При пожаре звоните по телефону 01,112